## Slide 1: Basic of code generator
From original to new design mothodology

## Slide 2
Core data base
(IPs, RTLs, configures, VIPs, Constraints)
生成之后的有效代码
验证环境
FPGA测试环境
约束文件

## Slide 3: 转化 （将传统开发环境转换成新的环境）
读取工程目录所有文件
依据所提供的顶层名字完成对RTL代码层次结构的查找
  Module间连接关系确定并输出到文档作为有效开发模版
  端口声明的位宽用特定命名规则替换
  寄存器地址、宽度提取，输出到相应配置文档作为开发模版

## Slide 4: 读取工程目录所有文件
IP_A/*.v (Verilog file)

## Slide 5: 读取工程文件
依据提供目录和工程顶层名称乡下人搜索module间调用关系
由一个点，以缩进结构的形式展现module间的调用关系
Top.v
  Module_a i_module_a (.A1(a) .B1(b) .C1(c) …);
  Module_b i_module_b (.A2(a) .B2(b). C2(c) …);
  将连接关系生成到配置模版中

## Slide 6: 读取工程文件 (continued)
Top.v
  Module_a i_module_a (.A1(a) .B1(b) .C1(c) …);
  Module_b i_module_b (.A2(d) .B2(e). C2(f) …);
  Assign a = d ; assign b=e; assign f=c;
接口连接关系也需要在同一文件内进行搜索，直到找到驱动源或者驱动目的

## Slide 7: Module间连接关系输出到文档
CSV文件格式
  用不同的分页体现不不同的module层级
  对每一个当前层级的module，用增加变量后缀的方式体现连接关系
  对于直接连到当前层级顶层，不与当前层级其他module互联的输入/输出信号，采取添加input或者output后缀的方式体现信号驱动的方向

## Slide 8: 端口声明位宽
在转化过程中，凡是被声明为总线的变亮MSB/LSB都用根据所在module名，通过在声明变量前加前缀的方式替换具体数值，并将提取的数值输出到RTL生成相关文件中，以便在“生成过程中使用”
位宽的替换与否可以随意配置

## Slide 9: 寄存器名称、位宽、地址提取
必要条件：已知寄存器文件位置
将由时钟驱动的寄存器block的reg_variable <= value里的reg_varialbe识别为寄存器内容，reg_variable的声明体现为它的宽度，写入或读取地址为寄存器当前便宜地址
提取内容输出到寄存器配置文件，为“生成”过程使用

## Slide 10: 生成（从数据库中提取相应场景下的代码文件）
自定义分支、循环等命令行的解析
Module间端口（interface）互联

## Slide 11: 自定命令解析
``if ``elseif ``endif
``for (variable < number) ``endfor
``loop (number_times) ``endloop
``$variable
``c_start ``c_end
``tcl_start ``tcl_end

## Slide 12: 子module间接口互联
第一种方式类似emacs方式，用注释标注互联关系，通过扫描RTL代码，在生成的过程中实现连接关系
第二种方式通过读取已有的互联配置文件，通过文件内的<前缀_信号名>匹配，实现互联的过程

## Slide 13: 转化（GUI显示，交互设计方法）
将后端脚本实现的框架结果穿到前端，形成简易的结构图
  WPF 前端交互
  前后端通过访问统一数据库实现即时的信息传递
依据代码信息，提供GUI开发方式

## Slide 14: 寄存器（寄存器相关内容呢自动生成）
读、写、只读、只写
地址分配（最小地址单位）
占用位宽

## Slide 15: 寄存器
写
  Always @(posedge CLK, negedge RST) begin
    If (!RST)
      Reg <= ‘b0;
    Else
      If (address == reg_address)
        Reg <= bus_data[M:0];
  End

## Slide 16: 寄存器
读
  Always @* begin
    If (reg_address == address) begin
      Dataout = Reg;
    End
    Else if (…)
      …
      …
  end